ЗАПИСЬ СООБЩЕНИЙ НА  SIM КАРТУ

- Вставьте активированную SIM карту в телефон. Удалите ВСЕ сообщения, если они есть на этой карте – т.е. перед записью информационных SMS она должна быть полностью очищена.

- Введите первое сообщение – "НАРУШЕНИЕ охранной зоны" и номер, на который Вы хотите, что бы приходило это сообщение в случае срабатывания ОС. Сохраните это SMS на SIM карте – оно должно быть сохранено в ячейке №1.

- Введите второе сообщение - "ОС УСТАНОВЛЕНА в режим охраны" и подобным образом сохраните его в ячейке №2

- Введите третье сообщение - "ОС в режим охраны НЕ УСТАНОВЛЕНА" и сохраните его в ячейке №3

- После этого телефон можно использовать в совместно с охранной системой.

Внимание! Приведённая последовательность НОМЕРОВ ячеек обязательна! SMS необходимо сохранять только на SIM карте, а не в ПАМЯТИ телефона! Текст, естественно, может быть и иным, главное, что бы была понятна его суть. Запись сообщений можно выполнить на любом другом телефоне, а затем вставить карту в сотовый телефон охранной системы.

ПОРЯДОК ЗАПИСИ КЛЮЧЕЙ IBUTTON

1. Сначала очищается память микроконтроллера. Для этого нужно нажать кнопку ERASE. При этом кратковременно сработает РСН, загорится светодиод и ОС автоматически перейдёт в режим записи ключей.

2. Кратковременно (продолжительностью не более 1 секунды) последовательно коснуться ключами считывающего устройства (максимум - 15 ключей).

3. Подтверждением успешной регистрации будет однократное мигание светодиода считывающего устройства и кратковременное срабатывание РСН.

4. Примерно через 50 секунд после регистрации последнего ключа, устройство выйдет из режима записи, о чём на дисплей выводится сообщение: «Запись ключей завершена», при этом кратковременно сработает РСН и гаснет светодиод. Необходимо помнить, что можно зарегистрировать максимум 15 ключей. Регистрация 16-го ключа удалит первый ключ, 17-го-второй и так далее. При регистрации, продолжительность касания считывающего устройства должна быть не более 1 секунды, иначе произойдёт двойная регистрация одного и того же ключа.

5. Для записи новых ключей нажмите кнопку PROG и повторите действия, начиная с пункта 2.